## Slide 1
微电子器件第1次测试第1题
现有一硅PN结，N区一侧为均匀掺杂，杂质浓度为1×1015cm-3，P区一侧为线性缓变区（掺杂浓度从0开始增加），杂质浓度梯度α为8.5×1018cm-4。硅介电常数εsi=1.045×10-12F/cm，本征载流子浓度为ni=1.5×1010/cm3。在零偏压下P型一侧的耗尽层宽度为1.0μm。试求：
零偏时总的耗尽层宽度；
零偏时P区和N区耗尽层的电场强度分布函数；
用两种方法计算内建电势（公式法和电场积分法）；
零偏时的最大电场强度；
外加反向偏压-8V时的最大电场强度。

## Slide 6
微电子器件第1次测试第2题
某硅突变PN结的NA=1.5×1015cm-3，ND=1.5×1018cm-3（假定P区中性区宽
度为5μm，N区中性区宽度为20μm，q=1.6×10-19C，ni=1.5×1010），PN
结结面为一4μm×5μm矩形，空穴扩散系数Dp为10cm2s-1，电子扩散系数
Dn为16 cm2s-1，τp=100 ns，τn= 1 μs。当外加正向电压为0.728V（不考势
垒区复合）时，试求P区和N区的转折电压，并求此时PN结总的正向电流。