## Slide 1
微电子器件第2次测试第1题（共4题）
某P+IN-N+结，其中本征层I层厚度为5μm， N-区厚度为20μm，且N-区掺杂浓度
为ND=5×1014/cm3，硅介电常数εSi为1×10-12F/cm。如果分别施加反向电压为
320V和80V（不考虑N-N+结），请问这两种情况下最大电场强度分别为多少，
并写出这两种情况下N-区的电场强度分布函数（坐标原点取在本征I层和N-层的
交界处）（内建电势Vbi相对于反偏电压可忽略不计）。

## Slide 3
而根据N-区泊松方程有

## Slide 7
微电子器件第2次测试第2题（共4题）
某突变P+N结，N区长度为30μm，掺杂浓度为ND，雪崩击穿的临界击穿电场为EC=2×105V/cm，雪崩击穿电压为200V，试求：
求该P+N结发生雪崩击穿时的耗尽区宽度；
当该P+N结N区右侧15μm被掺杂浓度远大于ND的N区所替代，此时该P+NN+结的雪崩击穿电压变为多少？
当该P+N结N区右侧20μm被掺杂浓度为0.5ND的N区所替代，此时该P+NN-结的雪崩击穿电压变为多少？
当该P+N结N区全部被掺杂浓度为0.5ND的N区所替代（长度仍为30μm），此时该P+N-结还能发生雪崩击穿吗？如果能，试计算相应的雪崩击穿电压；如果不能，试计算该PN结所能施加的最大电压。

## Slide 10
微电子器件第2次测试第3题（共4题）
某硅单边突变（即耗尽区宽度主要由低掺杂区宽度决定）PN+结二极管。已知热电压为26mV，q=1.6×10-19C，硅介电常数εSi为1×10-12F/cm， ni=1.0×1010/cm3。实验测量该二极管的单位面积势垒电容的CT~V特性，得到（单位：）与外加反向电压V的关系，如下页图片所示。发现：当V为-2.4V时纵轴高度为4，当V为-79.2V时纵轴高度为100，继续增大反向电压时发现曲线保持水平。试求:
该PN结的内建电势Vbi；
该PN结的掺杂浓度ND和NA；
假设硅材料雪崩击穿临界电场为3.2×105V/cm，试求此二极管击穿电压。

## Slide 14
微电子器件第2次测试第4题（共4题）
单边硅P+N结的P区掺杂浓度为3.0×1018cm-3， N区掺杂浓度为1.0×1016cm-3，
已知热电压为26mV，q=1.6×10-19C，ni=1.0×1010/cm3，硅介电常数εSi
为1×10-12F/cm，N区少子扩散长度为Lp=10μm，结面为一20μm×50μm矩形。
试求如下几种情况下存储在N区中性区的非平衡少子电荷量：
1、偏压0.52V，N区中性区宽度WN= 40μm；
2、偏压0.52V，N区中性区宽度WN= 1μm；
4、偏压0.78V，N区中性区宽度WN= 40μm；
3、偏压0.78V，N区中性区宽度WN= 1μm。